Námi vyráběné jímky slouží k jímání odpadních vod a k jímání dešťové vody. Dále vyrábíme i jímky k jímání fekálií v živočišné výrobě.

Jímky pro rodinné domy a rekreační objekty

Jímky určené k rodinným domům či rekreačním objektům se skládají  ze spodního dílu jímky a z horního dílu jímky. Horní díl jímky je opatřen vstupním  otvorem do jímky a zároveň je v něm umístěn vtokový otvor do jímky . Jímky mají kruhový průřez o světlosti 190 cm. Výška spodního dílu jímky je vyrobena podle přání zákazníka s ohledem na požadovaný objem jímky.  Při výšce spodního dílu 225 cm je objem jímky až 6 m3. V případě přání jímat větší objem lze díly na sebe nastavovat nebo je umisťovat vedle sebe a vzájemně propojovat. Výhodou námi vyráběných jímek je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost, obrovská variabilita a  nízká pořizovací cena.

Jímky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu do předem připraveného výkopu. Dno výkopu se vyrovná sypkým materiálem, jímka se usadí do vodorovné polohy a obsype. Styk horního dílu jímky se spodním se opatří  studniční montážní pěnou. Poté se napojí do jímky vtokové potrubí. Obsyp jímky se provede rovnoměrně po celém obvodě sypkým materiálem nebo vykopanou zeminou zbavenou kamenů.

Jímky jsou dimenzovány na přejezd osobními automobily, jsou vyrobeny z nepropustného betonu

Spodní díl jímky (pro 5,95m3)…….. hmotnost 1ks  5550kg …..  rozměr	 2250x2140x120 mm

Horní díl jímky…………………….. hmotnost  1ks  1670kg …..  rozměr             400x2140x150  mm

Poklop jímky…..…………………… hmotnost 1ks      45kg …..  rozměr              700x  700x 70  mm

Nástavec pod poklop jímky  ……….. hmotnost 1ks      90kg …..  rozměr              900x  900x150 mm

Jímky pro zemědělství

Jímky určené k jímání fekálií v živočišné výrobě ( kejdy ) jsou sestaveny z jednotlivých jímkových stěnových panelů, které se osazují na vybetonované dno jímky. Jímky mají kruhový půdorys a podle požadovaného objemu jímání se volí půdorysná velikost jímky. Hloubka takovéto jímky je 320 cm a objemy jímání jsou od 40 m3 do 1200 m3. Po sestavení jímky se celý vnitřní prostor jímky opatří nepropustnou fólií . Tento typ jímky není vhodný v místech s tlakovou podzemní vodou.

Jímky jsou sestaveny z panelů hmotnosti 2400 kg ,rozměru   3600x1270x215 mm

Příklad  sestavy:    objem jímky                          průměr jímky                  počet panelů                 hmotnost jímky

55 m3                                      4,6 m                              10 ks                       24,0 tun

225 m3                                      9,5 m                              20 ks                       48,0 tun

500 m3                                    14,1 m                              30 ks                       72,0 tun

880 m3                                    18,7 m                              40 ks                       96,0 tun

Jímky na zakázku

Jímky pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Technologie výroby je sestava jímky z jednotlivých panelů a zmonolitnění buď na stavbě nebo přímo ve výrobně, vše dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o jímkách nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690