Námi vyráběné krmné žlaby slouží k vytvoření nekonečného  krmného žlabu pro venkovní chov skotu. Vyrobíme samozřejmě i krmné žlaby na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníka.

Krmné žlaby typové

Krmné žlaby  jsou využívány v živočišné výrobě, zejména pro výkrm skotu ve volné přírodě. Tvar krmného žlabu je uzpůsoben tak, aby skot měl ideální přístup ke krmivu a zároveň, aby krmivo nebylo vytlačováno mimo krmný žlab. Jednotlivé prvky krmného žlabu mají délku 3 metry, sestavují se do řady za sebou a po sestavení se tak vytvoří krmný žlab v požadované délce. Jednotlivé prvky krmného žlabu jsou opatřeny zámkem, který zabraňuje k jejich vzájemnému posunu.

Krmné žlaby jsou vyráběny v negativní formě pro litý beton, takže po odformování je vnitřní povrch krmného žlabu ocelově hladký. Krmný žlab má šířku v patě 1 metr, zadní výšku 1 metr, přední výšku 60 cm a průměr krmného profilu je cca 80 cm. Hmotnost 1kusu je 2400 kg. Výhodou námi vyráběných krmných žlabů je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost a  nízká pořizovací cena.

Krmné žlaby se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu na předem připravené podloží. Krmné žlaby jsou opatřeny závitovými pouzdry pro následné osazení ohradníku.

Krmné žlaby jsou vyrobeny z kvalitního, nepropustného betonu

Krmné žlaby na zakázku

Krmné žlaby pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Technologie výroby je stejná jako u typového krmného žlabu s tím, že rozměry žlabu budou upraveny dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o krmných žlabech nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690