Námi vyráběné silážní jámy jsou určeny pro zemědělství a využijí se k výstavbě silážních jam, senážních jam, hnojišť.

Silážní jámy zapuštěné

Sériově vyráběné silážní jámy zapuštěné jsou stěnové panely tloušťky 8 cm nebo 10 cm. Silážní jámy se vyrábí v základní délce 2,2 metru a výškách od 1,3 metru do 3,5 metru. Stěnové panely pro silážní jámy mají zaoblenou horní hranu, šikmou spodní hranu a boční hrany s perem a drážkou pro vzájemné stykování. Silážní jámy jsou řešeny jako průjezdné. K základnímu tvaru jsou dodávány začátkové a koncové panely, které po sestavení vytvoří pozvolný oblouk boční stěny silážní jámy. Výhodou námi vyráběných zapuštěných silážních jam je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé sestavení, možnost okamžitého využívání, variabilita a  nízká pořizovací cena.

Silážní jámy se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se do řady na předem připravený základový pas s drážkou. Stěna silážní jámy se podepře dřevěnými kůly v úhlu 67°. Styk stěny silážního žlabu se tmelí plastickým bitumenovým tmelem. Do štěrkového zásypu za stěnou silážního žlabu se osazuje drenáž. Dno silážní jámy se po montáži stěny vybetonuje nebo vyasfaltuje. Dno musí být ve spádu a ukončené kanálkem s odvodem vody do sběrné jímky vedle silážní jámy.  Silážní jámy jsou vyrobeny z kvalitního  nepropustného betonu vysoké pevnosti.

Silážní jámy vyrábíme v následujících řadách:

Stěny na silážní jámy – rozměr 220 x  8 cm  -  výšky 130, 150, 170 a 200 cm, hmotnost 196 kg/m2

Stěny na silážní jámy – rozměr 220 x10 cm  -  výšky 200, 250, 300 a 350 cm, hmotnost 245 kg/m2

Silážní jámy volně stojící

Námi vyráběné opěrné stěny se využívají v zemědělství k vytvoření silážních jam, senážních jam,hnojišť. Jsou to

prostorové prvky průřezového tvaru „L“nebo „T“.  Tyto prvky na silážní jámy jsou dostatečně dimenzovány na zatížení od hutnícího traktoru.  Lze je kombinovat se silážními jámami ze stěnových panelů. Prvky pro silážní jámy volně stojící se vyrábí v základní délce 2,5 metru nebo 1,5 metru. Výška silážní jámy je volitelná v rozmezí od 1,5 metru do 5,0 metrů. Šířka paty silážní jámy se nastavuje v závislosti na výšce silážní jámy. Tloušťka prvku pro silážní jámy a je rovněž odvislá od výšky silážní jámy a hmotnosti hutnícího traktoru.Výhodou námi vyráběných prvků pro silážní jámy je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost, variabilita a  nízká pořizovací cena.

Prvky pro silážní jámy se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se pomocí autojeřábu do řady na předem připravené podloží. Dno podloží pro prvky silážní jámy se vyrovná sypkým materiálem a zhutní, poté se podloží opatří podkladním betonem a po zavadnutí se usadí prvky. Svislé styky u silážních jámy se prolijí zálivkovým betonem a spára se zatmelí. Silážní jámy jsou vyrobeny z kvalitního  nepropustného betonu vysoké pevnosti.

Silážní jámy – rozměrové řady:

LBX  1,5 - rozměr 150x090x250cm -hmotnost 1510 kg   TBX  1,5 - rozměr 150x090x250cm -hmotnost 1778 kg

LBX  1,7 - rozměr 170x120x250cm -hmotnost 2010 kg   TBX  1,7 - rozměr 170x120x250cm -hmotnost 2065 kg

LBX  2,0 - rozměr 200x120x250cm -hmotnost 2225 kg   TBX  2,0 - rozměr 200x120x250cm -hmotnost 2225 kg

LBX  2,1 - rozměr 207x120x250cm -hmotnost 2895 kg   TBX  2,1 - rozměr 207x120x250cm -hmotnost 2880 kg

LBX  2,5 - rozměr 268x160x250cm -hmotnost 4183 kg   TBX  2,5 - rozměr 268x160x250cm -hmotnost 4163 kg

LBX  3,0 - rozměr 318x180x250cm -hmotnost 4900 kg   TBX  3,0 - rozměr 318x180x250cm -hmotnost 4900 kg

LBX  3,5 - rozměr 368x165x150cm -hmotnost 3865 kg   TBX  3,5 - rozměr 350x235x150cm -hmotnost 4415 kg

LBX  4,0 - rozměr 400x165x150cm -hmotnost 4625 kg   TBX  4,0 - rozměr 400x235x150cm -hmotnost 5175 kg

LBX  4,5 - rozměr 450x170x150cm -hmotnost 5315 kg   TBX  4,5 - rozměr 450x240x150cm -hmotnost 5865 kg

LBX  5,0 - rozměr 500x170x150cm -hmotnost 5660 kg   TBX  5,0 - rozměr 500x240x150cm -hmotnost 6210 kg

Silážní jámy nadzemní

Dále  k vytvoření silážních jam lze využít tradičního systému  z prvků „A“ a stěnových panelů. Tvarové prvky písmene „A“ jsou určené k vytvoření stabilních opěrných stojin, které se osazují na základové prvky silážních jam a následně se k nim přisadí stěnové panely v modulu 3,0 nebo 3,5 metru. Výška takové silážní jámy je 4,0 metry. Silážní jámy mohou být buď otevřené nebo zastřešené s možností přípravy pro obslužný mostový jeřáb.Lze je kombinovat se silážními jámami z opěrných panelů. Takovéto silážní jámy byly stavěny u velkokapacitních výroben a jsou zařazeny v našem výrobním programu i pro účely případných rekonstrukcí těchto silážních jam.

Prvky pro nadzemní silážní jámy:

Stojina  A                    rozměr  450 x 220 x 20 cm            hmotnost    1770 kg

Základová deska P      rozměr  420 x 120 x 25 cm            hmotnost    3120 kg

Stěnový panel     D      rozměr  300 x 100 x 16 cm            hmotnost    1120 kg

Pro další informace o silážních jámách nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690