Námi vyráběné průvlaky najdou využití ve vnitřních i venkovních prostorách bytových, občanských, sportovních, průmyslových a dopravních staveb.

Průvlaky slouží k vytvoření vodorovné nosné konstrukce skeletu hal, stropních konstrukcí domů. Průvlaky vynášejí stropní či střešní konstrukci nebo stěny a příčky. Rozmístění průvlaků v konstrukci je voleno s ohledem na požadovaný účel objektu. Průvlaky staticky působí v konstrukci prostě nebo spojitě. Průvlaky vyrábíme a dodáváme v následujících parametrech:

Průvlaky spřažené

Průvlaky spřažené představují moderní a progresivní technologii stavění.  Slučují v sobě jak nosnou funkci včetně zabudované nosné spodní výztuže tak i funkci ztraceného bednění pro monolitickou dobetonávku horní vrstvy průvlaku a spolupůsobící stropní desky. Výhodou spřažené konstrukce průvlaku a desky je snadná montáž, vysoká tvarová variabilita a snížená výška průvlaku. Průvlaky ve spřažené konstrukci je výhodné navrhovat jako spojité o více polích.

Průvlaky se v montážním stadiu podpírají. Podepření průvlaku je zpravidla bodové uprostřed rozpětí. Výztuž do monolitické části průvlaku se zasouvá do vyčnívajících třmenů podle projektové dokumentace. Po zabetonování a vyzrání betonu se mohou odstranit montážní podpěry.

Podhledová část průvlaku je v kvalitě pohledového betonu. Vrchní (plnící) plocha průvlaku je záměrně zdrsněna  pro lepší spolupůsobení s nabetonovanou vrstvou. Viditelné hrany průvlaků zkoseny.

Průvlaky plnostěnné

Průvlaky plnostěnné se využijí v konstrukcích bez požadavku na přímé spolupůsobení ze stropní deskou nebo k vynesení či podepření osamělých stěn, příček, sloupků. Průřez průvlaků je odvislý od délky prvku a velikosti působícího zatížení. Šířka průvlaků se volí v násobku 5 cm. Je možné vyrobit i průvlaky jiných rozměrů a různých tvarů. Do průvlaků lze  osadit kotvy, lze vytvořit prostupy. Průvlaky se přepravují na nákladních automobilech, manipulují se pomocí jeřábu. Průvlaky jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Průvlaky deskové

Průvlaky deskové se využijí v konstrukcích, kde je požadavek na snižování podhledu a kde to statické důvody umožní. Tyto průvlaky mohou být ve spřažené variantě nebo plnostěnné. Průřez deskových průvlaků je odvislý od délky prvku a velikosti působícího zatížení. Šířka průvlaků se volí do 2 metrů s ohledem na manipulaci a montáž. Je možné vyrobit  průvlaky různých tvarů. Do průvlaků lze  osadit kotvy, lze vytvořit prostupy. Průvlaky se přepravují na nákladních automobilech, manipulují se pomocí jeřábu. Průvlaky jsou vyrobeny z kvalitního konstrukčního betonu vysoké pevnosti.

Pro další informace o průvlacích nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690