Námi vyráběné opěrné stěny slouží k vytvoření opěrných stěn na vyrovnání terénních změn, využijí se k výstavbě silážních jam a hnojišť v zemědělství, použijí se k výstavbě skladových boxů sypkých materiálů, nachází dobré uplatnění v dopravních stavbách

Opěrné stěny typové

Sériově vyráběné opěrné stěny jsou prostorové prvky průřezového tvaru „L“nebo „T“.  Prvky pro opěrné stěny se vyrábí v základní délce 2,5 metru nebo 1,5 metru. Výška opěrné stěny je volitelná v rozmezí od 1,0 metru do 5,0 metrů. Šířka paty opěrné stěny se nastavuje v závislosti na výšce opěrné stěny. Tloušťka prvku pro opěrné stěny vychází podle statických požadavků a je rovněž odvislá od výšky opěrné stěny a působícího zatížení.

Výhodou námi vyráběných typových opěrných stěn je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost, variabilita a  nízká pořizovací cena.

Opěrné stěny se dopravují na plošině nákladního automobilu a sestavují se pomocí autojeřábu do řady na předem připravené podloží. Dno podloží pro opěrné stěny se vyrovná sypkým materiálem a zhutní, poté se podloží opatří podkladním betonem a po zavadnutí se usadí opěrné stěny. Svislé styky u opěrné stěny se prolijí zálivkovým betonem a spára se začistí nebo přetmelí. Do zpětného zásypu opěrné stěny doporučujeme osadit drenáž.

Opěrné stěny jsou dimenzovány na zatížení od běžné zeminy, jsou vyrobeny z kvalitního  nepropustného betonu vysoké pevnosti.

Opěrné stěny – rozměrové řady: (rozměr lze upravit podle požadavku zákazníka)

LBX  1,5 - rozměr 150x090x250cm -hmotnost 1510 kg   TBX  1,5 - rozměr 150x090x250cm -hmotnost 1778 kg

LBX  1,7 - rozměr 170x120x250cm -hmotnost 2010 kg   TBX  1,7 - rozměr 170x120x250cm -hmotnost 2065 kg

LBX  2,0 - rozměr 200x120x250cm -hmotnost 2225 kg   TBX  2,0 - rozměr 200x120x250cm -hmotnost 2225 kg

LBX  2,1 - rozměr 207x120x250cm -hmotnost 2895 kg   TBX  2,1 - rozměr 207x120x250cm -hmotnost 2880 kg

LBX  2,5 - rozměr 268x160x250cm -hmotnost 4183 kg   TBX  2,5 - rozměr 268x160x250cm -hmotnost 4163 kg

LBX  3,0 - rozměr 318x180x250cm -hmotnost 4900 kg   TBX  3,0 - rozměr 318x180x250cm -hmotnost 4900 kg

LBX  3,5 - rozměr 368x165x150cm -hmotnost 3865 kg   TBX  3,5 - rozměr 350x235x150cm -hmotnost 4415 kg

LBX  4,0 - rozměr 400x165x150cm -hmotnost 4625 kg   TBX  4,0 - rozměr 400x235x150cm -hmotnost 5175 kg

LBX  4,5 - rozměr 450x170x150cm -hmotnost 5315 kg   TBX  4,5 - rozměr 450x240x150cm -hmotnost 5865 kg

LBX  5,0 - rozměr 500x170x150cm -hmotnost 5660 kg   TBX  5,0 - rozměr 500x240x150cm -hmotnost 6210 kg

Opěrné stěny pro zemědělství

Opěrné stěny se využívají v zemědělství k vytvoření silážních jam, senážních jam,hnojišť. Tyto opěrné stěny jsou dostatečně dimenzovány na zatížení od hutnícího traktoru.  Lze je kombinovat se silážními jámami ze stěnových panelů. Dále se opěrné stěny využijí  jako podstavy obloukových hal.

Opěrné stěny na zakázku

Opěrné stěny  pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Technologie výroby je stejná jako u typových opěrných stěn nebo je možné opěrné stěny sestavit ze stěnových panelů s vyčnívající výztuží a po sestavení na stavbě a propojení výztuže a následném zabetonování paty opěrné stěny dojde  k vytvoření celistvé opěrné stěny na zakázku podle  konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o opěrných stěnách nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690