Námi vyráběné prvky pro základy najdou využití při zakládání bytových, občanských, sportovních, průmyslových i  dopravních staveb, při zakládání rodinných domků. Prefabrikované prvky pro základy umožňuji zkrátit lhůty výstavby základových konstrukcí, umožňují vyloučit složité bednící práce ve výkopech a zajistit přesný tvar a vysokou kvalitu zhotovovaných základů.  Prvky pro základy představují patky, kalichy, pasy a trámy.

Prvky pro základy - patky

Prvky pro základy -  patky jsou prvky sloužící k založení sloupů, stojin a jiných konstrukcí s bodovým zatížením základu.  Celoprefabrikované patky najdou uplatnění především u méně  zatížených konstrukcí.  Velikost patky určuje statik s ohledem na konkrétní základové poměry. Prvky pro základy – patky se navrhují zejména čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Mohou být i dvoustupňové. Do patek se osazují spřahovací trny, kotevní desky dle konkrétního požadavku zákazníka. Patky se osazují do  zhutněné vyrovnávací vrstvy štěrkopísku za pomocí autojeřábu nebo jiného zdvíhacího prostředku.

Prvky pro základy - kalichy

Prvky pro základy – kalichy slouží k vytvoření horního stupně základové patky pro založení sloupů. Kalichy se využívají zejména při zakládání skeletových objektů o více podlaží a s většími  rozpony. Rozměry kalichu jsou odvislé od průřezu a délky sloupů, které budou do kalichu následně osazovány. Kalich bývá zpravidla o 60 cm širší, než je rozměr sloupu a vysoký zpravidla 1/10 výšky sloupu. Ve spodní části vyčnívá z kalichu spřahovací výztuž za účelem spolupůsobení se spodním stupněm patky. Prvky pro základy – kalichy se osazují jeřábem na předem připravený podkladní beton. K snadnějšímu usazení slouží z kalichu vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení kalichů se zabetonuje celá patka do požadovaných parametrů.

Prvky pro základy - pasy

Prvky pro základy – pasy slouží k vytvoření základového pasu pro založení zdiva.  Pasy se využívají zejména při zakládání rodinných a bytových domů, kde je kladen důraz na přesnost horní části základových pasů. Rozměry pasů jsou odvislé od šířky navazujícího zdiva a působícího zatížení. Tloušťka bývá zpravidla co nejužší a využívá se širší části spodního stupně pasu, který se betonuje po osazení pasů přímo na stavbě. Ke spojení obou stupňů slouží vyčnívající spřahovací výztuž ve spodní části pasů. Prvky pro základy – pasy se osazují jeřábem na předem připravený podkladní beton. K snadnějšímu usazení slouží z pasů vyčnívající stavěcí nohy. Po osazení pasů a zabetonování se tak vytvoří pás tvaru obráceného „T“ se všemi pozitivními parametry.

Prvky pro základy - trámy

Prvky pro základy – trámy nebo také prahy slouží k vytvoření základového nosníku pro vynesení zatížení zdiva do základových patek. Trámy se osazují buď na horní nebo spodní stupeň patek.  Rozměry trámů jsou odvislé od šířky navazujícího zdiva a působícího zatížení. Prvky pro základy – trámy se mohou dodat i jako zateplené.

Všechny prvky pro základy vyrábíme z kvalitního konstrukčního betonu. V případě zjištění agresivního prostředí základové půdy lze použít betonu s odolností proti agresivním látkám nebo prefabrikáty opatřit ochrannými nátěry.

Prvky pro základy  na zakázku

Prvky pro základy pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Prvky pro základy vyrobíme  dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o prvcích pro základy nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690