Námi vyráběné septiky slouží k předčištění odpadních vod z rodinných domů a rekreačních objektů. K dokonalému čištění odpadních vod je nutné zapojit za septik filtrační komoru, kterou jsme schopni rovněž zajistit.

Septiky pro rodinné domy a rekreační objekty

Septiky určené k rodinným domům či rekreačním objektům se skládají  ze spodního dílu septiku s vloženými příčkami a z horního dílu septiku. Horní díl septiku je opatřen vstupním  otvorem do septiku a zároveň je v něm umístěn vtokový otvor do septiku. Výtokový otvor ze septiku se umisťuje do spodního dílu septiku podle požadavku zákazníka. Septiky mají kruhový průřez o světlosti 190 cm a sestávají ze tří komor. Výška spodního dílu septiku je vyrobena podle přání zákazníka s ohledem na požadovaný objem septiku. V základní řadě vyrábíme septiky s účinným objemem 3,33 m3 pro velikost domů s 3-7 ekv. osobami a s účinným objemem 4,68 m3 pro velikost domů s 8-10 ekv. osobami. V případě přání septiku většího objemu lze díly na sebe nastavovat nebo je umisťovat vedle sebe a vzájemně propojovat. Výhodou námi vyráběných septiků je dlouholetá životnost,  snadné a rychlé usazení, možnost okamžitého využívání, odolnost, obrovská variabilita a  nízká pořizovací cena.

Septiky se dopravují na korbě nákladního automobilu a usazují se pomocí autojeřábu do předem připraveného výkopu. Dno výkopu se vyrovná sypkým materiálem, septik se usadí do vodorovné polohy a obsype. Styk horního dílu septiku se spodním se opatří  studniční montážní pěnou. Poté se napojí do septiku vtokové a výtokové potrubí. Obsyp septiku se provede rovnoměrně po celém obvodě sypkým materiálem nebo vykopanou zeminou zbavenou kamenů.

Septiky jsou dimenzovány na přejezd osobními automobily, jsou vyrobeny z nepropustného betonu

Spodní díl septiku 3,33 m3 ….…….. hmotnost 1ks  5170kg …..  rozměr	 1770x2140x120 mm

Spodní díl septiku 4,68 m3 ….…….. hmotnost 1ks  6320kg …..  rozměr	 2250x2140x120 mm

Horní díl na septiky ………………..  hmotnost  1ks  1670kg …..  rozměr             400x2140x150  mm

Poklop na septiky  …………………  hmotnost 1ks      45kg …..  rozměr              700x  700x 70  mm

Nástavec pod poklop na septiky …..   hmotnost 1ks      90kg …..  rozměr              900x  900x150 mm

Septiky na zakázku

Septiky pro další použití, jiných rozměrů či požadavků vyrobíme na zakázku. Technologie výroby je sestava septiku z jednotlivých panelů a zmonolitnění buď na stavbě nebo přímo ve výrobně, vše dle konkrétních podmínek, možností přepravy či požadavků zákazníka.

Pro další informace o septiku nás neváhejte kontaktovat na:

e-mail: prefahubenov@quick.cz                                  tel:        380 312 253

prefa@najihu.cz                                               fax:       380 313 176

kvalita@naso.cz                                               mob:     777 723 690